Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации  опасных производственных объектов  является ТЭЦ.

(Наименование организации, ее структурных подразделений)

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами:

Документы, рассмотренные при  идентификации: Структура предприятия, генеральный план расположения зданий и сооружений, сведения о применяемых технологиях основного и вспомогательного производств, спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, данные о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве.

Организация имеет следующие разрешительные документы:

(которые необходимо получить или имеются)

Идентифицировано в составе организации всего ___5___ ОПО

Перечень ОПО

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадка главного корпуса ТЭЦ | III |
| 2 | Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ | II |
| 3 | Топливное хозяйство ТЭЦ | II |
| 4 | Сеть газопотребления предприятия ТЭЦ | III |
| 5 | Участок трубопроводов теплосети | III |

В    составе    организации ТЭЦ эксплуатируются:

1. Площадка  главного  корпуса  ТЭЦ,  класс  опасности ΙII, рег. №

2. Площадка  подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности ΙI, рег. №

3. Топливное    хозяйство   ТЭЦ,  класс   опасности ΙI, рег. №

4. Сеть газопотребления предприятия ТЭЦ,   класс опасности ΙII,

рег. №

5. Участок     трубопроводов    теплосети,    класс  опасности  ΙII,

рег. №

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

____________________________ТЭЦ________________________ 
наименование структурного подразделения

ОПО площадка главного корпуса ТЭЦ / II /
                                                        (наименование объекта)                                       (класс опасности)           (рег. №)

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Паровые энергетические котлы | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 1150С Обращение опасного вещества | ст. №1 тип ТП-230-2 (Е230-100ГМ) рег.№ 5382 зав.№ 120 природный газ мазут | Qном-230т/ч Рб-110кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1955г 1956 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-20тыс.м3/час мазут смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 16т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №2 тип ТП-230-2 (Е-230-100ГМ) рег.№ 307 зав.№ 148 природный газ мазут | Qном-230т/ч Рб-110кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1956г 1957 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-20тыс.м3/час мазут смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 16т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №3 тип ТП-230-2 (Е230-100ГМ) рег.№ 414 зав.№ 167 природный газ мазут | Qном-230т/ч Рб-110кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1956г 1958 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-20тыс.м3/час мазут смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 16т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №4 тип ТП-230-2 (Е230-100ГМ) рег.№ 5693 зав.№ 198 природный газ мазут | Qном-230т/ч Рб-110кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1958г 1959 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020ккал/нм3-20тыс.м3/час мазут смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500ккал/кг 16т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №5 тип ТП-230-2 (Е-230-100ГМ) рег.№ 5920 зав.№ 208/ТП-9 природный газ мазут | Qном-230т/ч Рб-110кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1960г 1960 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-20тыс.м3/час мазут смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 16т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №6 тип ТГМ-151 (Е220-100ГМ) рег.№ 37153 зав.№ 149/тгм-151Б природный газ мазут | Qном-220т/ч Рб-115кг/см2 Рп/п-100кг/см2 tп/п-5100С 1962г 1963 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-15тыс.м3/час мазут – смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 14т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №7 тип ТГМ-96 (Е 480-140ГМ) рег.№ 37326 зав.№ 6/ТГМ-96 природный газ мазут | Qном-480т/ч Рб-156кг/см2 Рп/п-140кг/см2 tп/п-5600С 1965г 1966 г. Природный газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-39тыс.м3/час мазут – смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 26т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №8 тип ТГМ-96 (Е-480-140ГМ) рег.№ 37669 зав.№ 12/ТГМ-96 природный газ мазут | Qном-480т/ч Рб-156кг/см2 Рп/п-140кг/см2 tп/п-5600С 1966г 1967 г. газ – метан СН4-94,9% Qн газа 8020 ккал/нм3-39тыс.м3/час мазут – смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 26т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №9 тип ТГМ-96 (Е-480-140ГМ) рег.№ 37755 зав.№ 15/ТГМ-96 природный газ мазут | Qном-480т/ч Рб-156кг/см2 Рп/п-140кг/см2 tп/п-5600С 1967г 1968 г газ –метан СН4-94,9% Qн газа 8020ккал/нм3 -39тыс.м3/час мазут – смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500 ккал/кг 26т/час | 2.1 2.2 |
|  |  |  | ст. №10 тип ТГМ-96 (Е-480-140ГМ) рег.№ 38638 зав.№ 56915 природный газ мазут | Qном-480т/ч Рб-156кг/см2 Рп/п-140кг/см2 tп/п-5600С 1999г 1999 г. газ –метан СН4-94,9% Qн газа 8020ккал/нм3-39тыс.м3/час мазут – смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% Qн мазута 9500ккал/кг 26т/час | 2.1 2.2 |
| 2 | Паровые турбины | Использование оборудования под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 115оС | ст. №3 тип Р-25-90 зав. №111009 пар | Мощность – 25МВт Параметры пара: Давление-90 ата Температура-500оС Расход-273 т/ч Год изгот.-1994 Год ввода -1995 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №2 тип ПТ-25-90/10 зав. № 24083 пар | Мощность – 25МВт Параметры пара: Давление-90ата Температура-500оС Расход-240т/ч Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №4 тип Р-25-90 зав. № 111008 пар | Мощность – 25МВт Параметры пара: Давление-90 ата Температура-500оС Расход-273 т/ч Год изгот.-1994 Год ввода -1994 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №7 тип ПТ-60-130/13 зав. №916 пар | Мощность – 60МВт Параметры пара: Давление-130 ата Температура-555оС Расход-386 т/ч Год изгот.-1966 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №8 тип Р-50-1300 зав .№ 999 пар | Мощность – 50МВт Параметры пара: Давление-130 ата Температура-555оС Расход-400 т/ч Год изгот.-1966 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №9 тип ПТ-65/75-130/13 зав .№ 2128 пар | Мощность – 25МВт Параметры пара: Давление-130 ата Температура-555оС Расход-396 т/ч Год изгот.-1992 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | ст. №10 тип Р-50-90 зав. № 1099 пар | Мощность – 50МВт Параметры пара: Давление-130 ата Температура-555оС Расход-400 т/ч Год изгот.-1968 Год ввода -1969 | 2.2 |
| 3 | Сосуд, работающие под давлением | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 1150С | расширитель рег. № 7346 зав. № 185 насыщенный пар и вода | V-5.5м3 Рр-8кгс/см2 t-1750С. 1955г./1956 г | 2.2 |
|  |  |  | расширитель рег. № 7550 зав. № 310 насыщенный пар и вода | V-5.5м3 Рр-8кгс/см2 t-1750С. 1959г. /1960 г | 2.2 |
|  |  |  | расширитель рег. № 9104 зав. № 5490 насыщенный пар и вода | V-5.5м3 Рр-8кгс/см2 t-1750С 1960г /1961 г | 2.2 |
|  |  |  | расширитель рег. № 12590 зав. № 29256 насыщенный пар и вода | V-5.5м3 Рр-8кгс/см2 t-1750С 1964г /1965 г | 2.2 |
|  |  |  | расширитель рег. № 13319 зав .№ 55016 насыщенный пар и вода | V-5.5м3 Рр-8кгс/см2 t-1750С 1968г /1969 г | 2.2 |
|  |  |  | воздухосборник рег. № 14643 зав. № 1294 сжатый воздух и вода | V - 6,3 объем-6,3м3 Р-8кгс/см2, 1965г /1971г | 2.2 |
|  |  |  | воздухосборник рег. № 14644 зав .№ 1286 сжатый воздух и вода | В- 6,3 объем-6,3м3 Р-8кгс/см2 1965г/1971г | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДП-225 рег. № 70175 зав. № 2215 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -158оС Ёмкость – 65м3 Год изгот.-1988 Год ввода -1989 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСБ-2 рег..№ 1206 зав. № 259 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -72м3 Год изгот.-1955 Год ввода - 1957 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДП-225 рег. № 70176 зав. № 2221 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -158оС Ёмкость – 65м3 Год изгот.-1988 Год ввода - 1989 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСБ-2 рег. № 1420 зав. № 14 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -72м3 Год изгот.-1957 Год ввода -1958 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДП-225 рег. № 70326 зав. № 2408 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -158оС Ёмкость – 65м3 Год изгот.-1990 Год ввода - 1991 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДП-225 рег. № 70327 зав. № 2407 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -158оС Ёмкость – 65м3 Год изгот.-1990 Год ввода -1991 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСП-400 рег. № 12420 зав. № 322 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1965 Год ввода - 1966 | 2.2 |
|  |  |  | деаэраторный бак рег. № 12956 зав. № 325 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1965 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСП-400 рег. № 12419 зав. № 324 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1965 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСП-400 рег. № 12907 зав. № 443 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1966 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСП-400 рег. № 13289 зав. № 533 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1967 Год ввода -1968 | 2.2 |
|  |  |  | деаэратор тип ДСП-400 рег. № 14067 зав. № 1036 насыщенный пар и вода | Давление – 5кгс/см2 Температура -160оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1967 Год ввода -1970 | 2.2 |
|  |  |  | деаэраторный бак рег. № 14196 зав. № 615 насыщенный пар и вода | Давление – 6кгс/см2 Температура -164оС Ёмкость -100м3 Год изгот.-1969 Год ввода -1970 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления типа ПН-65-4 рег. № 993 зав. № 1084 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 5,6кгс/см2 Температура -230оС Ёмкость – 1050л Трубная система: Давление – 12кгс/см2 Температура -150оС Рабочая среда - вода Ёмкость – 450л Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления типа ПН-130-5 рег. № 992 зав. № 2094 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 7кгс/см2 Температура -230оС Ёмкость – 2400л Трубная система: Давление – 15кгс/см2 Температура -150оС Рабочая среда - вода Ёмкость – 1100л Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВСС-200 рег. № 998 зав. № 10453 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 16кгс/см2 Температура -300оС Трубная система: Давление – 180кгс/см2 Температура -200оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВСС-200 рег. № 999 зав. № 10474 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 30кгс/см2 Температура -350оС Трубная система: Давление – 180кгс/см2 Температура -230оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВСС-350 рег. № 3992 зав. № 10478 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 30кгс/см2 Температура -350оС Трубная система: Давление – 180кгс/см2 Температура -230оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1956 Год ввода -1958 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВСС-350 рег. № 3993 зав. № 10477 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 30кгс/см2 Температура -350оС Трубная система: Давление – 180кгс/см2 Температура -230оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1956 Год ввода -1958 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ-350/230-6 рег. № 8487 зав. № 13116 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 20кгс/см2 Температура -355оС Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1959 Год ввода -1960 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 350/230-7 рег. № 8486 зав. № 13117 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 35кгс/см2 Температура -420оС Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда - вода Год изгот.-1959 Год ввода -1960 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-100-2м рег. № 12524 зав. № 9473 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 2кгс/см2 Температура -400оС Ёмкость – 1434л Трубная система: Давление – 15кгс/см2 Температура -65оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 942л Год изгот.-1965 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-130-6м рег. № 12589 зав. № 9434 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 10кгс/см2 Температура -280оС Ёмкость – 3741л Трубная система: Давление – 15кгс/см2 Температура -180оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 1017л Год изгот.-1965 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-130-16-10-II рег. № 70682 зав. № 2126 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 9,8кгс/см2 Температура -400оС Ёмкость – 2189л Трубная система: Давление – 15,7кгс/см2 Температура -170оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 1041л Год изгот.-2002 Год ввода -2002 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВД-К-400-4,5-5 рег. №70636 зав. № 2023 пар, питательная вода | Давление Корпус: Давление – 4,32МПа Температура -270оС Ёмкость – 6,2м3 Трубная система: Давление – 20,1МПа Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-1996 Год ввода -2002 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВД-К-400-4,5-6 рег. № 70637 зав. № 2024 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 4,32МПа Температура -270оС Ёмкость – 6,2м3 Трубная система: Давление – 20,1МПа Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-1996 Год ввода -2002 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ-350-230-50-1 рег. № 70860 зав. № 3224 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 4,9МПа Температура -430оС Ёмкость – 8,0м3 Трубная система: Давление – 22,6МПа Температура -262оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-2005 Год ввода -2006 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 425-230-23М рег. № 12895 зав. № 21503 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 22кгс/см2 Температура -530оС Ёмкость – 10500л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 3200л Год изгот.-1966 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ-425-230-35 рег. № 12896 зав. № 21504 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 34кгс/см2 Температура -390оС Ёмкость – 10500л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 3200л Год изгот.-1966 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 350-230-50 рег. № 12908 зав. № 21502 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 49кгс/см2 Температура -440оС Ёмкость – 8000л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2600л Год изгот.-1966 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 425-230-23м рег. № 13908 зав. № 23864 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 22кгс/см2 Температура -330оС Ёмкость – 10500л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 3200л Год изгот.-1968 Год ввода -1969 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 425-230-35м рег. № 13907 зав. № 23865 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 34кгс/см2 Температура -390оС Ёмкость – 10500л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 3200л Год изгот.-1968 Год ввода -1969 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВ 425-230-50м рег. № 13909 зав. № 23863 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 49кгс/см2 Температура -440оС Ёмкость – 8000л Трубная система: Давление – 230кгс/см2 Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2600л Год изгот.-1968 Год ввода -1969 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-200-16-7-II рег. № 70492 зав. № 3708 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 7кгс/см2 Температура -240оС Ёмкость – 3040л Трубная система: Давление – 16кгс/см2 Температура -170оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 1553л Год изгот.-1992 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-200-16-7-I рег. № 70491 зав. № 3705 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 7кгс/см2 Температура -240оС Ёмкость – 3040л Трубная система: Давление – 16кгс/см2 Температура -170оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 1553л Год изгот.-1992 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВД-К-400-20-4,5-5 рег. № 70495 зав. № 1691 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 4,32МПа Температура -270оС Ёмкость – 6,2м3 Трубная система: Давление – 20,1МПа Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-1995 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВД-К-400-20-4,5-6 рег. № 70496 зав. № 1692 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 4,32МПа Температура -270оС Ёмкость – 6,2м3 Трубная система: Давление – 20,1МПа Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-1995 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель высокого давления тип ПВД-К-400-20-4,5-7 рег. № 70497 зав. № 1693 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 4,32МПа Температура -270оС Ёмкость – 6,2м3 Трубная система: Давление – 20,1МПа Температура -250оС Рабочая среда – вода Ёмкость - 2,24м3 Год изгот.-1995 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель сетевой воды тип БП-300-2 рег. № 8059 зав. № 45 пар, горячая вода | Корпус: Давление – 14кгс/см2 Температура -350оС Ёмкость – 7500л Трубная система: Давление – 14кгс/см2 Температура -170оС Ёмкость - 2330л Год изгот.-1956 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель сетевой воды тип ПСВ-500-14-23 рег. № 14197 зав. № 1518 пар, горячая вода | Корпус: Давление – 14кгс/см2 Температура -400оС Ёмкость –8435л Трубная система: Давление – 23кгс/см2 Температура -150оС Ёмкость - 3070л Год изгот.-1969 Год ввода -1970 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель сетевой воды тип ПСВ-500-14-23 рег. № 70316 зав. № 233 пар, горячая вода | Корпус: Давление – 14кгс/см2 Температура -400оС Ёмкость –8342л Трубная система: Давление – 23кгс/см2 Температура -150оС Ёмкость - 3017л Год изгот.-1989 Год ввода -1991 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель сетевой воды тип ПСВ-500-14-23 рег. № 70447 зав. № 2810 пар, горячая вода | Корпус: Давление – 14кгс/см2 Температура -400оС Ёмкость –8342л Трубная система: Давление – 23кгс/см2 Температура -150оС Ёмкость - 3017л Год изгот.-1991 Год ввода -1995 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-200-16-7-II рег. № 70336 зав. № 219 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 7кгс/см2 Температура -240оС Ёмкость –8342л Трубная система: Давление – 16кгс/см2 Температура -159оС Ёмкость - 3017л Год изгот.-1990 Год ввода -1991 | 2.2 |
|  |  |  | подогреватель низкого давления тип ПН-200-16-7-II рег. № 70328 зав. № 1003 пар, питательная вода | Корпус: Давление – 7кгс/см2 Температура -240оС Ёмкость –8342л Трубная система: Давление – 16кгс/см2 Температура -159оС Ёмкость - 3017л Год изгот.-1989 Год ввода -1991 | 2.2 |
| 4 | Трубопроводы | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 1150С. | главный паропровод рег. № 3159 пар | Ø 273мм; L- 64м; Ø 133мм; L- -23м Р-100кг/см2 1958г /1959г | 2.2 |
|  |  |  | главный паропровод рег. № 3175 пар | Ø 273мм; L- 64м; Ø 133мм; L- 23м Р-100кг/см2 1990г/ 1991г | 2.2 |
|  |  |  | главный паропровод рег. № 49061 пар | Ø 377мм; L- 18,3м; Ø 133мм; L- 15,1м; Ø 273мм; L- 28,6м Р-140кг/см2 1994г/1995г | 2.2 |
|  |  |  | главный паропровод рег. № 49059 пар | Ø 273мм; L- 28,6м; Ø 133мм; L- 15,1м; Ø 377мм; L- 18,3м Р-140кг/см2 1993г /1995г | 2.2 |
|  |  |  | главный паропровод рег. № 49069 пар | Ø 273мм; L- 32м; Ø 133мм; L- 146м ; Ø 377мм; L- 26,8м Р-140кг/см2 1997г/1999г | 2.2 |
|  |  |  | паропровода рег. № 49090 пар | Ø 426мм; L- 75,9м; Ø 273мм; L- 17,6м; Ø 219мм; L- 21,6м; Ø 108мм; L- 23,8м Р-16кг/см2 1997г /1999г | 2.2 |
|  |  |  | паропровода рег. № 49020 пар | Ø 273мм; L- 1118м; Ø 159мм; L- 406м Р-8-13 ата 1976г /1982г | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3155 питательная вода | Ø 219мм; L- 136м; Ø 108мм; L- 38м; Ø 133мм; L- 64м Р-180кг/см2 1958г /1959г | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3174 питательная вода | Ø 219мм; L- 136м; Ø 108мм; L- 38м; Ø 133мм; L- 64м Р-180кг/см2 1990г /1991г | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3155 питательная вода | Ø 219мм; L- 78м; Ø 76мм; L- 23м; Ø 133мм; L- 11м Р-180кг/см2 1962г /1963г | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 49070 питательная вода | Ø 325 мм; L- 40м, Ø 273 мм; L- 10м, Ø 219 мм; L- 11м, Ø 133 мм; L- 5,5м, Ø 76 мм; L- 9м Р-230 кг/см2 1997г /1999г | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 3102 пар | Ø 325 мм; L- 61,6м Ø 273мм; L- 192,6м Ø 133 мм; L- 50,2м Ø 108 мм; L- 182м Давление – 100 кг/см2 Температура -510оС 1955/ 1956 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 3140 пар | Ø 325 мм; L- 65м Ø 273 мм; L- 125м Давление – 100 кг/см2 Температура -500оС 1958/ 1958 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 3162 пар | Ø 194L=63м Ø 273,L=185м Давление – 100 кг/см2 Температура -500оС 1958/ 1958 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 3204 пар | Ø 325 мм; L- 39,2м Ø 273 мм; L- 64м Ø 133L=23м Давление – 100 кг/см2 Температура -500оС Год изг. – 1962 Год ввода -1963 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 49060 пар | Ø 377 мм; L- 48,1м Ø 133 мм; L- 4,7м Давление – 140кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1994 Год ввода -1996 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 49057 пар | Ø 377 мм; L- 83,5м Ø 219 мм; L- 13,2м Ø 133 мм; L- 8,6м Давление – 140кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1994 Год ввода -1996 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 49058 пар | Ø 377 мм; L- 38,6м Ø 133,L=5,5м Давление – 140кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1994 Год ввода -1996 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 49056 пар | Ø 377мм; L- 28,8м Ø 133 мм; L- 5,4м Давление – 140кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1993 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 48127 пар | Ø 377 мм; L- 48,1м Ø 133мм; L- L=4,7м Давление – 140кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1993 Год ввода -1994 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод высокого давления рег. № 48108 пар | Ø 377 мм; L- 48,1м Давление – 140 кгс/см2 Температура -560оС Год изг. – 1993 Год ввода -1994 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3100 вода | Ø 273 мм; L- 204м Ø 245 мм; L- 163м Ø 219 мм; L- 127м Давление – 180 кгс/см2 Температура -220оС 1955/ 1956 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3142 вода | Ø 273,L= мм; L- 250м Ø 245 мм; L- 45м Ø 194, мм; L- 25м Давление – 185 кгс/см2 Температура -250оС 1958/ 1959 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 3171 вода | Ø 273 мм; L- 250м Ø 245 мм; L- 45м Ø 194 мм; L- 25м Давление – 180 кгс/см2 Температура -230оС 1959/ 1960 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 48066 вода | Ø 325 мм; L- 177м Ø 273 мм; L- 18м Ø 219 мм; L- 12м Ø 133 мм; L- 8м Давление – 230 кгс/см2 Температура -230оС Год изг. – 1965 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 48086 вода | Ø 325 мм; L- 75м Ø 273 мм; L- 20м Ø 219 мм; L- 18м Ø 133 мм; L- 25м Давление – 230 кгс/см2 Температура -230оС Год изг. – 1967 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 48107 вода | Ø 325 мм; L- 136м Ø 273, мм; L- 10м Ø 219 мм; L- 11м Ø 133 мм; L- 23м Ø 76 мм; L- 10м Давление – 230 кгс/см2 Температура -230оС Год изг. – 1967 Год ввода -1968 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 48129 вода | Ø 325 мм; L- 86м Ø 273 мм; L- 28м Ø 194 мм; L- 25м Давление – 230 кгс/см2 Температура -230оС Год изг. – 1968 Год ввода -1969 | 2.2 |
|  |  |  | питательный трубопровод рег. № 49065 вода | Ø 325 мм; L- 45м Ø 273 мм; L- 38,3м Ø 133 мм; L- 32,9м Давление – 240 кгс/см2 Температура -230оС Год изг. – 1994 Год ввода -1997 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49119 пар | Ø 325 мм; L- 141,6м Ø 273 мм; L- 28,1м Ø 159 мм; L- 20,3м Давление – 12кгс/см2 Температура -280оС Год изг. – 1957 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49120 пар | Ø 426 мм; L- 180м Давление – 12кгс/см2 Температура -280оС Год изг. – 1957 Год ввода -1957 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49128 пар | Ø 426 мм; L- 237,6м Давление – 14кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1964 Год ввода -1965 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49129 пар | Ø 426 мм; L- 237,6м Давление – 14кгс/см2 Температура -280оС Год изг. – 1958 Год ввода - 1959 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49130 пар | Ø 377 мм; L- 134м Давление – 17кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1958 Год ввода - 1959 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49131 пар | Ø 377 мм; L- 105м Давление – 14кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1957 Год ввода -1958 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49132 пар | Ø 720 мм; L- 28м Ø 325 мм; L- 4,4м Давление – 15кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1965 Год ввода -1966 | 2.2 |
|  |  |  | паропровод рег. № 49133 пар | Ø 426 мм; L- 127,7м Ø 325 мм; L- 34,3м Ø 273 мм; L- 31,7м Ø 159 мм; L- 2м Давление – 12кгс/см2 Температура -280оС Год изг. – Год ввода - | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод редуцированного пара рег. № 49039 пар | Ø 426,L=55м Давление – 16кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1983 Год ввода - 1991 | 2.2 |
|  |  |  | трубопроводы отборного пара рег. № 48070 пар | Ø 720 мм; L- 149м Ø 426 мм; L- 268м Ø 325 мм; L- 106м Ø 273 мм; L- 15м Ø 219 мм; L- 14м Ø 159 мм; L- 8м Ø 108 мм; L- 9м Давление – 15кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1965 Год ввода - 1966 | 2.2 |
|  |  |  | трубопроводы отборного пара рег. № 48084 пар | Ø 820 мм; L- 27м Ø 720 мм; L- 68м Ø 426 мм; L- 93м Ø 219 мм; L- 25м Давление – 15кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1967 Год ввода -1967 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод редуцированного пара рег. № 48095 пар | Ø 426 мм; L- 25м Давление – 15кгс/см2 Температура -300оС Год изг. – 1967 Год ввода -1968 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отборного пара рег. № 48128 пар | Ø 820 мм; L- 27м Ø 720 мм; L- 68,6м Ø 426 мм; L- 93м Ø 219 мм; L- 25м Давление – 15кгс/см2 Температура -480,300оС Год изг. – 1966 Год ввода - 1969 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49082 пар | Ø 325 мм; L- 6,2м Ø 273 мм; L- 0,4м Давление – 0,17МПа Температура -120оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49083 пар | Ø 325 мм; L- 7,3м Ø 273 мм; L- 5,45м Давление – 0,48МПа Температура -190оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49084 пар | Ø 426 мм; L- 1,2м Ø 219 мм; L- 12м Давление – 0,8МПа Температура -250оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. №49085 пар | Ø 426 мм; L- 73,4м Ø 273 мм; L- 17,3м Давление – 18кгс/см2 Температура -350оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | перепускные трубопроводы высокого давления рег. № 49072 пар | Ø 219 мм; L- 58,8м Ø 273 мм; L- 2,6м Давление – 130кгс/см2 Температура -555оС Год изг. – 1993 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | перепускные трубопроводы среднего давления рег. № 49071 пар | Ø 325 мм; L- 22,2м Ø 273 мм; L- 19,8м Давление – 1,8МПа Температура -350оС Год изг. – 1993 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49073 пар | Ø 219 мм; L- 17,3м Давление – 1,77МПа Температура -350оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49074 пар | Ø 219 мм; L- 1,2м Ø 159 мм; L- 29,3м Давление – 2,45МПа Температура -390оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод отбора пара рег. № 49075 пар | Ø 219 мм; L- 2,0м Ø 159 мм; L- 28,5м Давление – 4,0МПа Температура -497оС Год изг. – 1994 Год ввода -1999 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод сетевой воды рег. № 49113 сетевая вода | Ø 377, мм; L- 64,1м Давление – 16кгс/см2 Температура -150оС Год изг. – 1993 Год ввода -1993 | 2.2 |
|  |  |  | трубопровод сетевой воды рег. № 49112 сетевая вода | Ø 820 мм; L- 89,0м Давление – 16кгс/см2 Температура -150оС Год изг. – 1993 Год ввода -1993 | 2.2 |
| 5 | Грузоподъёмные механизмы | Использование стационарно установленных грузоподъёмных механизмов | мостовой кран рег. № 111771 зав. № 72 | г/п-15тн, пролет-25,5м, Н подъема-35м ф гр.каната-21,5мм 1955г / 1958г | 2.3 |
|  |  |  | мостовой кран КМ 5051 рег. № 111775 зав. № 401 | г/п-50/10тн пролет-28,5м, Н подъема-40м ф гр.каната-24/17мм 1965г /1965г | 2.3 |
|  |  |  | мостовой кран КМ 5051 рег. № 111776 зав. № 417 | г/п-50/10тн пролет-28,5м, Н подъема-40м ф гр.каната-24/17мм 1965г /1967г | 2.3 |
|  |  |  | мостовой кран рег. № 111777 зав. № 408 | г/п 75/20т Год изгот.-1955 Год ввода -1956 | 2.3 |
|  |  |  | мостовой кран рег. № 111778 зав. № 176 | г/п 75/20т Год изгот.-1965 Год ввода -1965 | 2.3 |
|  |  |  | К30-32 рег. № 111773 зав. № 95 | г/п-30тн пролет-32м, Н подъема-10,5м ф гр.каната-17мм 1965г /1965г | 2.3 |
|  |  |  | К30-32 рег. № 111772 зав. № 4 | г/п-30тн пролет-32м, Н подъема-10,5м ф гр.каната-17мм 1964г /1965г | 2.3 |
|  |  |  | КП-20-22,7 рег. № 111774 зав. № 1 | г/п-20тн пролет-25,5м, Н подъема-35м ф гр.каната-21,5мм 1965г / 1967г | 2.3 |
| 6 | Система маслоснабжения турбоагрегатов и питательных электронасосов | Обращение опасного вещества | масло турбинное | Система маслоснабжения турбин: V= 18м3 – 3шт. V= 15м3 – 2шт. V= 20м3 – 2шт. Система маслоснабжения ПЭН: V= 0,5м3 – 7шт. V= 1,3м3 – 5шт. Резервные маслобаки: V=2м3- 2шт. Баки грязного масла: V= 5,5м3 – 1шт. V= 7,0м3 – 1шт. Магистральные маслопроводы V=2,5т Общий вес масла составляет: 129,06м3 | 2.1 |
| 7 | Система газоснабжения котельных агрегатов и потов резки | Обращение опасного вещества | природный газ | Ø 600, 200, 80, 20 –общей протяженностью 1828м Природный газ –метан СН4-94,9% | 2.1 |
| 8 | Система мазутоснабжения котельных агрегатов | Обращение опасного вещества | топочный мазут | Ø 100, 80, 50, 32 –общей протяженностью 1151 м | 2.1 |
| 9 | Аккумуляторные батареи | Обращение опасного вещества | стационарная свинцово-кислотная батарея тип СК-16 серная кислота | 118-элементов; Номинальная емкость 576Ачас изг.-1956г / ввода-1956г. Вес электролита -4,3т. | 2.1 |
|  |  |  | стационарная свинцово-кислотная батарея тип Vb2309 зав. № 349283 серная кислота | 130-элементов; Номинальная емкость 450Ачас изг.-2007г /ввода-2007г. Вес электролита -1,8т. | 2.1 |
|  |  |  | стационарная свинцово-кислотная батарея тип СК-32 серная кислота | 114-элементов; Номинальная емкость 1152Ачас изг.-1966г/ ввода-1966г. Вес электролита -6,8. | 2.1 |
|  |  |  | стационарная свинцово-кислотная батарея тип СК-10х2 серная кислота | 24-элементов; Номинальная емкость 720Ачас изг.- 1979г/ввода-1979г. Вес электролита -0,6т. | 2.1 |
|  |  |  | стационарная свинцово-кислотная батарея тип СК-5х2 серная кислота | 60-элементов; Номинальная емкость 360Ачас изг.- 1979г/ввода-1979г. Вес электролита -0,74т. | 2.1 |
| 10 | Резервуары хранения турбинного масла (2шт.) | Обращение опасного вещества | резервуар для хранения турбинного масла- турбинное масло | Резервуар металлический наземный, вертикальный. Емкость- 30 м3, изг.- 1961г/ ввода-1962г Образование горючих паров турбинного масла. Вес масла – 59,12т. | 2.1 |

ОПО Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ/II/
                                                            (наименование объекта)                                        (класс опасности)      (рег. №)

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баки хранения соляной кислоты (4 шт.) | Обращение опасного вещества | ст. №1 № 71399 соляная кислота | Ст.3 СП-2 гуммированный 1995г. тёмно-коричневая жидкость с резким запахом, не дымит, хорошо растворяется в воде V=35т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №2 № 71400 соляная кислота | Ст.3 СП-2 гуммированный 1995г. тёмно-коричневая жидкость с резким запахом, не дымит, хорошо растворяется в воде V=35т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №3 № 71632 соляная кислота | Ст.3 СП-2 гуммированный 2002г. тёмно-коричневая жидкость с резким запахом, не дымит, хорошо растворяется в воде V=35т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №4 № 71631 соляная кислота | Ст.3 СП-2 гуммированный 2002г. тёмно-коричневая жидкость с резким запахом, не дымит, хорошо растворяется в воде V=35т | 2.1 |
| 2 | Баки хранения серной кислоты (3 шт.) | Обращение опасного вещества | ст. №1 серная кислота | Ст.3 СП-2 1971г. бесцветная или желтоватая жидкость, сильный окислитель, хорошо растворяется в воде, с водой реагирует с выделением тепла и брызг V=256т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №2 серная кислота | Ст.3 СП-2 2003г. бесцветная или желтоватая жидкость, сильный окислитель, хорошо растворяется в воде, с водой реагирует с выделением тепла и брызг V=256т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №3 серная кислота | Ст.3 СП-2 2003г. бесцветная или желтоватая жидкость, сильный окислитель, хорошо растворяется в воде, с водой реагирует с выделением тепла и брызг V=256т | 2.1 |
| 3 | Баки хранения щёлочи (2 шт.) | Обращение опасного вещества | ст. №1 едкий натр | Ст.3 СП-2 1966г. бесцветная тяжёлая жидкость, коррозионна V=207т | 2.1 |
|  |  |  | №2 едкий натр | Ст.3 СП-2 1966г. бесцветная тяжёлая жидкость, коррозионна V=207т | 2.1 |
| 4 | Баки хранения аммиачной воды (6 шт.) | Обращение опасного вещества | ст. №1 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1980г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=13т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №2 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1980г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=21т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №3 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1980г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=21т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №4 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1960г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=10т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №5 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1960г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=10т | 2.1 |
|  |  |  | ст. №6 аммиачная вода | Ст.3 СП-2 1980г. бесцветная жидкость с резким запахом, растворы и пары вызывают коррозию некоторых металлов V=10т | 2.1 |
| 5 | Бак хранения гидразин гидрата | Обращение опасного вещества | ст. №1 гидразин гидрат | Ст.3 СП-2 1980г. V=15,5т | 2.1 |
| 6 | Оборудования работающее под давлением более 0,07МПа | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07 МПа | ресивер рег. № 4108 зав. № А-1872 к-т 68 углекислота | Давление 10ати, Емкость -10м3 Год изг.-1955г. Год ввода-1958 | 2.2 |
|  |  |  | ресивер рег. №4073 зав. № А-1872 к-т 67 углекислота | Давление 10ати, Емкость -10м3 Год изг.-1955г Год ввода-1958 | 2.2 |
|  |  |  | ресивер рег. № 4220 зав. № А-1872 к-т 69 углекислота | Давление 10ати, Емкость -10м3 Год изг.-1955г Год ввода-1958 | 2.2 |
|  |  |  | ресивер рег. №12588 зав. № 2023 углекислота | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1963г Год ввода-1966 | 2.2 |
|  |  |  | ресивер рег. № 12587 зав. № 2042 углекислота | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1965г Год ввода-1966 | 2.2 |
|  |  |  | влагоотделитель водорода рег. .№ 12884 зав. № 2002 547 к-т 15 водород | Давление 10ати, емкость -0,054м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. | 2.2 |
|  |  |  | промыватель водорода рег. №12877 зав. № 2002 542 к-т 24 водород | Давление 10ати, емкость -0,058м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. | 2.2 |
|  |  |  | разделительная колонка водорода рег. №12880 зав. № 2002 556 к-т 8 водород | Давление 10ати, емкость -0,07м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. | 2.2 |
|  |  |  | уравнительный бак водорода рег. № 12879, зав. №2002 559 к-т 9 водород | Давление 10ати, емкость -0,23м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. | 2.2 |
|  |  |  | уравнительный бак водорода рег. № 12878 зав. №2002 559 к-т 10 водород | Давление 10ати, емкость -0,23м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. | 2.2 |
|  |  |  | регулятор давления водорода рег. №15306 зав. №2002 559 к-т 9 водород | Давление 10ати, емкость -0,25м3 Год изг.-1970г. Год ввода-1973г. | 2.2 |
|  |  |  | ресивер водорода рег. № 12832 зав. № 1903, водород | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. Образование взрывоопасной смеси при взаимодействии водорода с воздухом. Водород -0,014т | 2.2 |
|  |  |  | ресивер водорода рег. № 12829 зав. № 2069 водород | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967 Образование взрывоопасной смеси при взаимодействии водорода с воздухом. Водород -0,014т | 2.2 |
|  |  |  | ресивер водорода рег. № 12830 зав. № 1938 водород | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1965г. Год ввода-1967г. Образование взрывоопасной смеси при взаимодействии водорода с воздухом. Водород -0,014т | 2.2 |
|  |  |  | ресивер водорода рег. № 12831 зав. № 1891 водород | Давление 10ати, Емкость -20м3 Год изг.-1964г. Год ввода-1967 Образование взрывоопасной смеси при взаимодействии водорода с воздухом. Водород -0,014т | 2.2 |

ОПО Топливное хозяйство ТЭЦ/ II /
                                                   (наименование объекта)                                   (класс опасности)              (рег. №)

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходные резервуары хранения мазута | Обращение опасного вещества | расходный резервуар ст. №6 мазут | V-1000м3 , h-11,920м, Ø - 10,530м 1993г /1996г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% 777т | 2.1 |
|  |  |  | расходный резервуар ст. №5 мазут | V-1000м3, h-11,920м, Ø -10,530м 1993г/ 2000г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 769т | 2.1 |
| 2 | Резервуары для хранения мазута | Обращение опасного вещества | резервуар для хранения мазута ст. №1 мазут | V-10000м3, h-7,8м Ø -42м 1970г /1970г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 8312т | 2.1 |
|  |  |  | резервуар для хранения мазута ст. №2 мазут | V-10000м3, h-7,8м Ø -42м 1970г /1970г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 9255т | 2.1 |
|  |  |  | резервуар для хранения мазута ст. №3 мазут | V-10000м3, h-7,8м, Ø -42м 1970г/1970г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5% 9295т | 2.1 |
|  |  |  | резервуар для хранения мазута ст. №4 мазут | V-10000м3, h-7,8м, Ø -42м 1970г /1970г мазут М-100 смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 9052т | 2.1 |
| 3 | Подогреватели мазута (7 шт.) | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 1150С. Обращение опасного вещества | подогреватель ст. №1 тип 1400ТП-16-М1, 20Г6КГ рег. № 16925 зав. № 28107 мазут | Рп/ расчет-16кг/см2 t-2000С tмаз-1100С Vкорп.-10,12м3 Vтруб – 1,9м3 1976г / 1993г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,8т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №2 тип 1400ТП-16-М1, 20Г6КГ рег. № 16926 зав. № 22747 мазут | Рп/ расчет-16кг/см2 t-2000С tмаз-1100С Vкорп.-10,12м3 Vтруб – 1,9м3 1975г / 1993г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,8т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №3 тип 1400ТП-16-М1, 20Г6КГ рег. № 16927 зав. № 28085 мазут | Рп/ расчет-16кг/см2 t-2000С tмаз-1100С Vкорп.-10,12м3 Vтруб – 1,9м3 1976г/1993г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,8т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №5 тип ПМ-10-60 рег. № 13882 зав. № 22919 | Рраб-10кг/см2 t-2000С tмаз-1250С Vкорп.-2,86м3 Vтруб – 1,82м3 1967г /1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,7т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №6 тип ПМ-10-60 рег. № 13881 зав. № 23315 | Рраб-10кг/см2 t-2000С tмаз-1250С Vкорп.-2,86м3 Vтруб – 1,82м3 1967г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,7т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №7 тип ПМ-10-60 рег. № 13883 зав. № 23351 | Рраб-10кг/см2 t-2000С tмаз-1250С Vкорп.-2,86м3 Vтруб – 1,82м3 1967г /1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,7т | 2.1 2.2 |
|  |  |  | подогреватель ст. №8 тип ПМ-10-60 рег. № 13884 зав. № 23350 | Рраб-10кг/см2 t-2000С tмаз-1250С Vкорп.-2,86м3 Vтруб – 1,82м3 1967г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 1,7т | 2.1 2.2 |
| 4 | Система распределительных мазутопроводов (6 шт.) | Обращение опасного вещества | мазутопровод (2 шт.) мазут | Ø -219-7808м V-246м3 Р-10кг/см2 t-900C 1970г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 231,2т | 2.1 |
|  |  |  | мазутопровод | Ø 219-850м V-27м3 Р-10кг/см2 t-900C 1970г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 25,38т | 2.1 |
|  |  |  | мазутопровод (2шт.) | Ø 273-710м L- 1310м Р-30кг/см2 t-900C 1990г/1990г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 35,5т | 2.1 |
|  |  |  | мазутопровод рециркуляции | Ø 159-850м L-655м Р-3кг/см2 t-700C 1990г/1990г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 7,1 т | 2.1 |
| 5 | Паропроводы системы распределительных мазутопроводов (2 шт.) | Использование оборудования работающего под давлением более 0,07МПа и температурой воды более 1150С | паропровод ст. №1 рег. № 48112 | Рр-16кг/см2 t-3000С Ø -325мм, L-2681м 1970г | 2.2 |
|  |  |  | паропровод ст. №10 рег. № 48048 | Рр-16кг/см2 t-3000С Ø -426мм, L-840м 1970г | 2.2 |
| 6 | Мазутные насосы система распределительных мазутопроводов (16 шт.) | Обращение опасного вещества | мазутные насосы тип 8НД-6х1 (6шт.) зав. № 3108 зав. № 3109 зав. № 107 зав. № 114 зав. № 142 зав. № 141 мазут | Q-200м3/час Р-10кг/см2 N-125кВт 1970г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % | 2.1 |
|  |  |  | насосы рециркуляции тип 8НД-6х1 (2шт.) зав. № 452 зав. № 453 мазут | Q-450м3/час Р-6,3кг/см2 N-125кВт 1970г/1970г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % | 2.1 |
|  |  |  | мазутные насосы тип 5Н5х4 (4шт.) зав. № 391 зав. № 393 зав. № 394 зав. № 392 мазут | Q-90м3/час Р-34/см2 N-200кВт 1971г/1972г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % | 2.1 |
| 7 | Мазутные фильтры система распределительных мазутопроводов (4 шт.) | Обращение опасного вещества | мазутные фильтры тип ФМ-10-240-40 (4шт.) зав. № 45 зав. № 87 зав. № 36 зав. № 32 мазут | Q-240т/час 1971г/1972г смесь углеводородов «С»-83,5-88,5% «Н»-10,5-12,5 % 4т | 2.1 |

ОПО Сеть газопотребления предприятия ТЭЦ/III/
                                                             (наименование объекта)                                     (класс опасности)      (рег. №)

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сеть газопотребления предприятия | Обращение опасного вещества | отдельно стоящий газораспределительный пункт (ГРП) природный газ | Ргаза 0,045МПа-,055МПа ( 400 – 56п.м. ( 500 – 14п.м. ( 600 – 10п.м. ( 800 – 158п.м. ( 1000 – 41п.м. 2011г Природный газ – метан СН4-94,9% Q-90тыс.нм3/час | 2.1 |
|  |  |  | распределительный газопровод природный газ | Распределительные газопроводы: Р газа-0,05МПа ф400 – 62п.м. ф600 – 263,6п.м. ф800 – 124п.м. ф1000 – 10п.м. 2005г. Природный газ –метан СН4-94,9% | 2.1 |
|  |  |  | газовые горелки природный газ | КА ст.№1 тип ХФЦКБ (4шт.) Q-5000нм3/час КА ст.№2 тип ХФЦКБ (4шт.) Q-5000нм3/час КА ст.№3 тип ХФЦКБ (4шт.) Q-5000нм3/час КА ст.№4 тип ХФЦКБ (4шт.) Q-5000нм3/час КА ст.№5 тип ХФЦКБ (4шт.) Q-5000нм3/час КА ст.№6 тип ТКЗ (8шт.) Q-2500нм3/час КА ст.№7 тип ТКЗ (14шт.) Q-3200нм3/час КА ст.№8 тип ТКЗ (14шт.) Q-3200нм3/час КА ст.№9 тип ТКЗ (14шт.) Q-3200нм3/час КА ст.№10 тип ГМВО2-60-1 (6шт.) Q-6500нм3/час | 2.1 |

ОПО Участок трубопроводов теплосети /  III /

(наименование объекта)                         (класс опасности)       (рег. №)

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участки трубопроводов теплосети | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и температуре воды более 115 0С | магистральный паропровод пар | L-5924 м; Dу=500мм (в т/ч внутристанционные сети 665 м); Рпара- 1,6 МПа; Тпара 300 0С; 1963г. | 2.2 |
|  |  |  | магистральный паропровод пар | L-2842 м; Dу=350мм ) (в т/ч внутристанционные сети 637 м); Рпара 1,6 МПа; Тпара 300 0С; 1959г. | 2.2 |
|  |  |  | тепломагистраль ст. № 1 сетевая вода | L-14467 м п. (в однотрубном исчислении) (в том числе внутристанционные сети 717,9 м); Dу=700мм; Рсетевой воды -1,05МПа; Тсетевой воды 1300С; 1979г. | 2.2 |
|  |  |  | тепломагистраль ст. № 2 сетевая вода | L- 8653м п. (в однотрубном исчислении) (в том числе внутристанционные сети 1672 м); Dу=700мм; P сетевой воды 1,05МПа; T сетевой воды 1300С; 1963г. | 2.2 |
|  |  |  | тепломагистраль ст. № 3 сетевая вода | L- 4097м п. (в однотрубном исчислении); Dу=500мм; P сетевой воды 1,05МПа; T сетевой воды 1300С; 1968г. | 2.2 |
|  |  |  | тепломагистраль ст. № 5 сетевая вода | L- 4512 м п. (в однотрубном исчислении); Dу=400мм; P сетевой воды 1,05МПа; T сетевой воды 1300С; 1989г. | 2.2 |
|  |  |  | тепломагистраль ст. № 6 сетевая вода | L- 5076 м п. (в однотрубном исчислении) (в том числе внутристанционные сети 1240 м); Dу=400мм; Pсетевой воды 1,05МПа; T сетевой воды 1300С; 1970г. | 2.2 |

| Генеральный директор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность руководителя организации |  | подпись |  | Ф. И. О. |
| ___________________________ Ф.И.О. должностного лица | _____________________ подпись | Класс опасности и количество ОПО |
| ___________________________ регистрирующего органа | ______________________ дата | Класс опасности I_0_ | Класс опасности II_2_ | Класс опасности III_3_ | Класс опасности IV_0_ |